## Slide 1
PBL1 · 중간 발표
PBL1 · Third Eye
01
Third Eye
두 개의 거리 센서로
전방 공간을 소리로 전달하다
2026.10.26
2022010900 최배종
2021010851 임종민
Notes: 도입 · 약 40초
Third Eye는 시각 정보를 소리로 전달하는 보조 장치를 목표로 하는 프로젝트입니다. 지난 발표 때는 센서 조립과 소리 설계가 중심이었습니다. 이번에는 두 센서의 실제 거리 격자를 휴대폰으로 받고, 측정한 방향에서 소리가 나는 단계까지 연결했습니다. 오늘은 어떻게 거리를 방향음으로 바꾸었는지, 그리고 여러 방향의 정보를 한꺼번에 들려주지 않기 위해 도입한 레이더식 스캔을 설명하겠습니다.
근거 / 참고
현재 앱 0.11.2-scan / feature/radar-scan. 사용자가 두 센서 격자·소리 출력·방향 동작을 확인한 대화 기록 기준.

## Slide 2
아이디어의 계기 · 무엇을 만드는가
질문을 뒤집어,
보이는 공간을 소리로 전달한다
PBL1 · Third Eye
02
처음 가졌던 관심
보이는 사람이
보이지 않는 것을 보는 방법
여기서 뒤집은 질문
보이는 것을,
볼 수 없는 사람에게 전달하려면?
01
측정
두 ToF 센서로 거리·방향 측정
02
변환
측정점을 방향음·음량으로 변환
03
전달
이어폰으로 전방 공간 정보 전달
Notes: 계기와 개념 · 약 1분
처음의 관심은 보이는 사람이 보이지 않는 것을 보는 방법이었습니다. 여기서 질문을 뒤집어, 보이는 것을 볼 수 없는 사람에게 전달하려면 어떻게 해야 할지 생각했습니다. 그 결과 시각 정보를 청각으로 바꾸는 장치를 구상했습니다. 우리가 만드는 장치는 두 ToF 센서로 전방의 거리와 방향을 측정하고 이를 HRTF 방향음과 거리별 음량으로 변환해 이어폰으로 전달합니다. 반향정위에서 공간을 소리로 이해한다는 발상을 얻었지만, 사용자가 반사음을 직접 해석하는 방식과는 다릅니다.
근거 / 참고
사용자가 처음 제공한 PDF 2·3페이지와 이번 수정 요청의 아이디어 계기를 통합.

## Slide 3
목표 과제
두 가지 목표 중,
현재는 거리·방향 전달에 집중했다
PBL1 · Third Eye
03
01
이동을 위한 공간 파악
전방의 장애물 위치를 알아차리기
주요 관심 범위 1–4m
거리 + 방향
현재 실험의 중심
02
물체와 상호작용
정중앙의 물체를 찾아서 집기
주요 관심 범위 0.2–0.6m
물체 이름 + 대응하는 거리
객체·거리 융합이 다음 과제
Notes: 목표와 이번 범위 · 약 50초
최종적으로는 이동 보조와 물체 상호작용이라는 두 목표를 갖고 있습니다. 이동에서는 넓은 전방 공간의 거리와 방향이 중요하고, 물체를 집는 경우에는 중앙의 물체 이름과 정확한 거리 대응이 필요합니다. 이번 진행의 중심은 첫 번째 목표를 위한 거리와 방향의 전달입니다. 다만 소리가 난다는 것과 실제로 보행에 도움이 된다는 것은 검증 단계가 다릅니다. 보행 효용은 앞으로 정량 실험으로 확인할 예정입니다.
근거 / 참고
원본 PDF 4페이지 갱신. 범위는 프로젝트의 관심·설계 범위이며 센서의 절대 정확도 보장 구간이 아님.

## Slide 4
하드웨어 구성 · 테스트용 프로토타입
구성한 하드웨어를
실제 프로토타입으로 연결했다
PBL1 · Third Eye
04
A · 왼쪽 L8
8×8 ToF 센서
B · 오른쪽 L8
8×8 ToF 센서
XIAO
ESP32-S3
USB
Android
인식·소리 합성
전원·I²C 공유 / LP 개별 제어 / 스테레오 출력
사진 1 · 테스트용 프로토타입
원본 파일 수신 후 삽입
센서 2개 + Sense 보드·카메라를 연결해 기능 테스트
Notes: 하드웨어와 실제 제작물 · 약 1분
왼쪽은 시스템 구성이고 오른쪽은 이 구성에 따라 직접 연결한 테스트용 프로토타입입니다. VL53L8CX 두 개와 XIAO ESP32-S3 Sense를 점퍼선으로 연결했습니다. ESP32는 거리와 카메라 영상을 USB로 보내고 휴대폰이 객체 인식과 소리 합성을 담당합니다. 이 사진은 최종 안경 형태가 아니라 기능을 검증하기 위해 제작한 구조입니다. 다음 장에서는 이 프로토타입에서 Y형 점퍼선을 사용해 두 센서가 배선을 공유하면서도 각각의 측정값을 구분하는 방법을 설명하겠습니다.
근거 / 참고
사진 1: 사용자가 보낸 실제 테스트 프로토타입. 물품 구매·납땜·프로토타입 제작 완료는 사용자의 이번 진행 상황 확인을 반영.

## Slide 5
Y형 점퍼선 · 두 센서 주소 할당
배선은 공유하고,
두 센서는 서로 다른 주소로 구분한다
PBL1 · Third Eye
05
사진 2 · Y형 점퍼선
원본 파일 수신 후 삽입
Y선: 전원·GND·SDA·SCL 분기
LP: 센서마다 따로 제어
01
A만 통신 가능
B를 LP로 분리한 뒤
A 주소를 설정
0x2A
02
B만 통신 가능
A를 LP로 분리한 뒤
B 주소를 설정
0x2B
03
두 센서 측정
각 주소의 응답 확인 후
A·B 거리값을 읽음
A + B
주소는 I²C 7비트 표기 · Y선이 주소를 바꾸는 것은 아니며 부팅 코드가 할당한다.
Notes: Y선과 주소 충돌 해결 · 약 1분
사진의 Y형 점퍼선은 한 연결을 두 갈래로 나눠 두 센서가 전원과 I²C 통신선을 공유하게 합니다. Y형으로 나눴다는 것만으로 센서가 구분되지는 않습니다. 같은 모델은 처음 주소가 같기 때문에, LP를 따로 제어해 한 센서씩 통신 가능하게 한 뒤 A는 0x2A, B는 0x2B로 설정합니다. 이후 두 센서를 함께 켜면 같은 SDA·SCL에서 서로 다른 주소로 값을 읽을 수 있습니다. 따라서 공유하는 선과 센서별로 분리해야 하는 LP 제어선을 구분하는 것이 핵심입니다.
근거 / 참고
사진 2: 사용자가 직접 제작한 Y형 점퍼선. ThirdEyeSenseUsb.ino의 prepare/setupTof. LP는 통신 분리용이며 완전한 전원 리셋이 아님. ST API의 8비트 주소는 각각 0x54/0x56.

## Slide 6
L8 센서 · 격자형 거리 측정
VL53L8CX 두 개로
총 128개 영역의 거리를 측정한다
PBL1 · Third Eye
06
A · 8×8 = 64존
칸별 거리·유효 상태 보존
B · 8×8 = 64존
칸별 거리·유효 상태 보존
사진 3 · 실제 A·B 거리 격자
원본 파일 수신 후 삽입
칸 위치 → 방위·고도 추정 → HRTF 방향 선택
Notes: L8 격자와 실제 측정 화면 · 약 1분 5초
사용한 센서는 VL53L8CX, 줄여서 L8 센서입니다. ToF 방식으로 적외선의 왕복 시간을 이용해 거리를 측정하며, 각 센서가 8×8의 64개 영역을 출력합니다. 오른쪽 사진은 앱에서 실제로 수신한 두 센서의 거리값이며 단위는 mm입니다. 두 센서의 측정값은 총 128개이고, 단순한 좌우 배치 개념으로 표현하면 가로 16칸, 세로 8칸입니다. 각 칸의 위치와 장착각으로 방위와 고도를 추정합니다. 사진의 수치는 특정 장면의 측정 예시이며 거리 정확도를 평가한 결과는 아닙니다. 현재는 8×8·5Hz 설정과 약 500ms 전송 목표를 사용하고 장착각과 격자 회전·반전 보정은 별도로 확인합니다.
근거 / 참고
사진 3: 사용자 제공 실제 A/B 8×8 거리 화면. 각 64개, 총 128개. 128×64 해상도가 아님. 현 계산의 좌우 22.5도·명목 FoV는 실험 모델이며 최적 장착각으로 확정한 수치가 아님.

## Slide 7
HRTF · 방향을 소리로 만드는 원리
두 귀에 다른 신호를 보내
측정점의 방향을 들려준다
PBL1 · Third Eye
07
01
도달 시간 차이
가까운 쪽 귀에 먼저 도착한다.
02
양쪽 귀의 음량 차이
머리가 소리를 가리는 효과를 만든다.
03
주파수별 변화
귓바퀴·머리의 방향별 필터 효과를 반영한다.
선택한 존의 추정 방향
왼쪽 귀 필터
오른쪽 귀 필터
귀별 시간·음량·주파수 특성을 함께 반영
MIT KEMAR 710방향 실측 필터 · 측정점의 방위·고도에 가까운 필터 선택
© 1994 MIT Media Laboratory · 연구·상업 이용 가능 / 저자 Bill Gardner·Keith Martin 인용 조건
Notes: HRTF 구현 · 약 1분 15초
FPS 게임에서 발소리 방향을 짐작하는 경험처럼, 사람은 두 귀에 도착하는 소리의 차이로 방향을 판단합니다. 시간 차이와 음량 차이 외에도 귓바퀴와 머리 때문에 주파수별로 달라지는 특성이 있습니다. HRTF는 Head-Related Transfer Function의 약자로, 이런 방향별 전달 특성을 필터로 표현한 것입니다. 구현에는 MIT KEMAR의 710개 실측 방향에 대한 HRIR을 사용했습니다. 센서 존에서 추정한 방위와 고도에 가까운 필터를 골라 짧은 광대역 신호를 왼쪽과 오른쪽 귀에 다르게 만듭니다. 현재 사용자는 실기기에서 소리와 방향이 잘 나온다고 확인했습니다. 데이터는 연구와 상업적 이용이 가능하지만 Bill Gardner와 Keith Martin을 인용해야 합니다. 일반적인 MIT 소프트웨어 라이선스라고 부르는 대신 데이터의 사용 조건으로 설명합니다. 개인별 귀 모양과는 차이가 있고, 머리 추적이나 뒤쪽 공간 측정은 현재 구현에 포함되지 않습니다.
근거 / 참고
SpatialHrirBank.kt, TofSpatialController.kt. 데이터: Bill Gardner / Keith Martin, MIT Media Laboratory (1994), MIT KEMAR. 실측 HRIR 512탭·44.1kHz, 최근접 방향 선택. 그림의 파형은 원리 설명용. 360도 가상 방향 테스트와 실제 전방 센서 관측 범위는 다름.

## Slide 8
거리 표현 · 연속 음량 곡선
거리를 연속적인 음량으로 바꾸고,
선형과 곡선의 차이를 비교한다
PBL1 · Third Eye
08
가까워질수록 음량 게인이 증가
0.12
0.55
멀리 · 4m
가까이 · 0.2m
현재 · 선형
검토 · 기하급수 곡선
근접도 q: 멀리 0 → 가까이 1
q = clip((4 − d) / 3.8, 0, 1)
d: 거리(m) / g: 디지털 음량 게인
현재 적용 · 선형
g(q) = 0.12 + 0.43q
비교 검토안 · 곡선 (아직 미적용)
g(q) = 0.12 × (0.55 / 0.12)^q
Notes: 거리–음량 수식과 곡선 검토 · 약 1분 15초
한 점 반복 모드 설명은 발표에서 빼고 거리와 음량의 관계에 집중하겠습니다. 거리 d를 0.2m에서 4m 사이의 근접도 q로 바꾸면 멀리 있을 때 0, 가까울 때 1이 됩니다. 현재 앱의 선형식은 g가 0.12 더하기 0.43q입니다. 비교할 곡선 후보는 같은 양 끝값을 유지한 기하급수식으로, 가까운 구간에서 음량 변화가 더 가파르게 나타납니다. 두 식을 모두 설계 관점에서 검토할 수 있지만 곡선은 아직 앱에 적용하거나 청취 평가를 한 결과가 아닙니다. 실제로 어떤 관계가 거리 구별에 유리한지는 이어폰을 통한 사용자 실험으로 정할 예정입니다. g는 앱의 디지털 게인이므로 체감 음량이나 음압 dB가 선형이라는 의미는 아닙니다.
근거 / 참고
DistanceBeepPolicy.kt의 현재 gain은 0.55−0.43×clip((d−0.2)/3.8,0,1)이며 이 슬라이드의 0.12+0.43q와 동치. 곡선 g=0.12×(0.55/0.12)^q는 새 비교 후보이며 미적용·미검증. 0.2m 이하 포화, 4m 초과/무효 측정은 실제 정책에서 무음.

## Slide 9
청각 스캔 · 레이더에서 착안한 시간 순서
128개 측정점의 높낮이를 반영해,
왼쪽에서 오른쪽으로 훑는다
PBL1 · Third Eye
09
입력은 두 개의 8×8 격자이며, 시간 순서는 16개 가로 방향 구간으로 나눈다.
A · 8×8
B · 8×8
세로
8칸
총 128존 · 좌우로 배치한 구조 설명용 개념도
01
방위로 구간 나누기
원본 128점을 추정 방위 16구간에 분류
02
각 구간의 측정점 선택
유효한 점 중 가까운 한 점을 후보로 선택
03
높낮이까지 방향음에 반영
선택한 점의 방위 + 고도로 HRTF 적용
90° 왼쪽 끝 · 0초
45° 정면 · 0.5초
0° 오른쪽 끝 · 1초
Notes: 격자와 스캔의 관계 · 약 1분 20초
앞선 한 줄 그림은 입력이 한 줄이라는 뜻이 아니라 소리가 재생되는 시간 순서를 나타낸 것이었습니다. 입력은 센서마다 8×8, 총 128개 측정값입니다. 두 센서를 좌우로 나란히 그리면 가로 16칸, 세로 8칸의 개념도로 표현할 수 있으며 가로 128, 세로 64가 아닙니다. 실제 코드는 단순히 두 영상의 열을 이어 붙이지 않고 추정 방위에 따라 16개 구간으로 다시 분류합니다. 각 구간에서는 유효한 측정점 중 가까운 한 점을 고르고 그 점의 높낮이까지 HRTF에 반영합니다. 같은 가로 방향의 세로 여덟 점을 모두 각각 울리는 방식은 현재 구현되어 있지 않습니다. 위아래 여러 대상을 동시에 보존하는 선택 방식은 앞으로 소리 복잡도와 함께 검토할 수 있습니다. 전체 가로 스캔은 1초, 구간당 약 62.5ms이며 빈 구간은 무음으로 유지합니다.
근거 / 참고
RadarScanPolicy.candidates()/bin(), TofProjection, RadarScanController. 16×8은 입력 구조 설명용이며 정밀하게 보정·접합된 거리 영상이라는 뜻은 아님. 선택된 점의 elevation을 실제 HRTF nearest()에 전달함.

## Slide 10
소리 선택 · 최대 방향 수와 위험도
몇 방향을 들려줄지,
무엇을 먼저 알릴지 실험으로 정한다
PBL1 · Third Eye
10
전달할 정보의 복잡도
1
3
5
16
방향 수를 바꾸며 구별 성능 비교
같은 벽·표면의 중복 정보 묶기 검토
상황에 따라 개수를 바꾸는 방법 탐색
위험도 기반 우선순위 · 연구 과제
01
거리
얼마나 가까운가
02
접근 변화
같은 대상이 얼마나 빨리 가까워지는가
03
진행 경로
사용자가 이동할 경로와 겹치는가
현재 앱은 개수 비교가 가능하다. 최적 개수와 위험도 판단 알고리즘은 아직 확정하지 않았다.
Notes: 방향 수와 위험도 판단의 검토 · 약 1분 10초
기본 설정이 세 개라고 해서 최종적으로 세 방향만 사용하기로 결정한 것은 아닙니다. 현재 앱에서 1개, 3개, 5개, 전체 16구간을 비교할 수 있으며, 실험으로 방향 정답률과 응답 시간, 복잡도를 확인해 적절한 방법을 정하려 합니다. 개수를 제한하는 것 외에 같은 벽의 점들을 표면으로 묶거나 상황에 따라 개수를 바꾸는 방법도 검토합니다. 동시에 어떤 대상을 먼저 알릴지에 대한 위험도 기준이 필요합니다. 후보는 거리, 접근 속도 변화, 진행 경로와의 겹침입니다. 접근 변화는 같은 대상을 추적하고 사용자 자신의 움직임을 구분해야 하므로 현재의 단순 거리 변화만으로 충돌 위험이라고 단정할 수 없습니다. 위험도 기반 선택과 경고 우선 처리는 앞으로 구현하고 평가할 과제입니다.
근거 / 참고
현재 구현: RadarScanPolicy의 최근접·좌중우 우선·각도 간격·방향 수 제한. 위험도/물체 추적/CPA/TTC 알고리즘은 미구현. 사용자 요청에 따라 최적 개수 미확정과 알고리즘 연구 방향을 명시.

## Slide 11
YOLOX · 카메라 기반 사물 인식
카메라 영상에서 물체를 찾고,
사물 이름과 위치를 표시한다
PBL1 · Third Eye
11
영상 입력
휴대폰 카메라 → Sense 카메라로 확장
YOLOX-Nano 추론
휴대폰에서 ONNX Runtime으로 실행
탐지 결과 표시
물체 이름 · 위치 상자 · 신뢰도 표시
물체 종류와 ToF 거리·방향을
같은 대상으로 대응시키는 것은 다음 과제
사진 4 · Sense 카메라 사물 인식 화면
원본 파일 수신 후 삽입
Notes: YOLOX 실제 구동 · 약 1분 10초
사물 인식은 휴대폰 카메라 입력으로 먼저 성공했고 이후 ESP32-S3 Sense 카메라 영상으로도 성공했습니다. 오른쪽은 사용자가 보내준 실제 앱 화면으로 키보드, 마우스, 노트북에 탐지 상자가 표시되어 있습니다. 현재 구현은 외부 YOLO API 서버에 요청하는 방식이 아니라 휴대폰 안에서 YOLOX-Nano를 ONNX Runtime으로 실행하는 구조입니다. 화면의 36ms는 이 장면에서 표시된 처리 시간 예시이며 카메라 촬영부터 음성 도달까지의 전체 지연이 아닙니다. 키보드 89%, 마우스 61%, 노트북 52%는 각 탐지의 신뢰도이며 평가 데이터셋의 인식 정확도가 아닙니다. 사물 이름과 ToF 거리값을 동일한 대상으로 연결하는 좌표 융합은 별도 과제입니다.
근거 / 참고
사진 4: 사용자 제공 실제 외부 카메라 객체 인식 화면. 사용자가 휴대폰·Sense 카메라 두 입력 경로의 사물 인식 성공을 이번에 명시함. ExternalVisionController.kt/YoloXDetector.kt. PPT에서는 외부 API 서버라는 오해를 피하도록 YOLOX 적용·로컬 추론으로 표기.

## Slide 12
현재 진행 상황 · 제작과 검증의 과정
하드웨어 제작부터
카메라·거리·방향음 연동까지
PBL1 · Third Eye
12
하드웨어
01
부품 구매
L8 센서 2개 · Sense 보드·카메라
02
납땜과 배선 제작
핀 헤더 납땜 · Y형 점퍼선 제작
03
테스트 프로토타입 제작
두 센서와 카메라 연결·동작 확인
소프트웨어
1
센서 1개로 거리 측정 성공
2
YOLOX 적용 · 휴대폰 카메라 사물 인식 성공
3
센서 2개 주소 할당 · 동시 거리 측정 성공
4
Sense 카메라 영상으로 YOLOX 사물 인식 성공
5
HRTF 적용 · 거리·방향에 따른 소리 재생 성공
Notes: 현재까지의 발전 과정 · 약 1분 15초
하드웨어와 소프트웨어를 나누어 현재까지의 진행을 정리했습니다. 하드웨어는 부품을 구매하고 핀 헤더와 Y형 배선을 납땜한 뒤 테스트용 프로토타입을 제작했습니다. 소프트웨어는 센서 하나의 거리 측정에서 출발했습니다. 이후 YOLOX를 적용해 휴대폰 카메라로 사물 인식을 확인했고 두 센서를 주소로 구분해 동시에 거리를 측정했습니다. 카메라 입력을 ESP32-S3 Sense 카메라로 확장해 사물 인식도 확인했습니다. 마지막으로 실제 거리와 격자 위치를 HRTF 방향음과 음량에 연결해 소리 출력과 방향 동작을 확인했습니다. 이는 기능 성공 기록이며 거리 오차나 사물 인식 정확도의 정량 평가와는 구분합니다.
근거 / 참고
사용자가 이번 요청에서 명시한 하드웨어 3단계·소프트웨어 5단계 성공 항목을 반영. 이전 발표의 카메라 단순 코드 구현 상태를 사용자의 최신 실기기 확인으로 갱신.

## Slide 13
앞으로 해야 할 과제
배치·거리 정보 가공·실사용 평가,
세 가지 축으로 개선한다
PBL1 · Third Eye
13
01
최적 배치 탐색
두 센서가 이루는 각도 비교
카메라 렌즈의 위치 조정
시야 겹침·빈틈과 착용 형태 확인
센서 각도 · 렌즈 위치
02
거리 정보 가공
8×8 거리값의 잡음·오류 분석
이상치 제거·시간 평활화 후보 비교
표면 묶기 등 공간 가공 탐색
정확도 향상 알고리즘 탐색
03
실사용 성능 평가
거리·방향 구별 성능 측정
지연·인지 부담·사용성 평가
음량 곡선과 선택 기준 개선
실제 사용 → 측정 → 개선
Notes: 앞으로의 세 가지 과제 · 약 1분 10초
앞으로 할 일은 세 가지로 정리했습니다. 첫째는 센서 각도와 카메라 렌즈 위치를 실제로 비교해 최적 배치를 찾는 것입니다. 현재 사용한 장착각은 실험 모델이며 최적값으로 확정한 것이 아닙니다. 둘째는 8×8 거리 정보를 어떻게 가공하면 정확도와 안정성을 높일 수 있는지 탐색하는 것입니다. 이상치 제거, 시간 평활화, 주변 칸 활용, 표면 묶기 등을 후보로 삼되 테이블 모서리처럼 실제 경계를 지워 버리지 않는지도 함께 평가해야 합니다. 셋째는 실제 사용 성능을 측정하고 개선하는 것입니다. 거리와 방향의 구별 성능, 지연과 인지 부담을 확인하고 소리 수와 음량 곡선, 선택 기준에 반영합니다.
근거 / 참고
사용자가 지정한 과제 3개. 가공 알고리즘은 비교 후보이며 현재 정확도 향상이 입증된 결과가 아님. 센서별 실제 FoV·장착 오차·카메라 정렬을 고려할 필요가 있음.

## Slide 14
다음 단계 · SLAM과 익숙한 공간 기억
자주 쓰는 방을 기억해,
변화와 접근 정보에 소리를 집중한다
PBL1 · Third Eye
14
01
방의 구조 기억
SLAM으로 이동·회전을 추정하며 공간 지도 생성
02
현재 위치와 머리 방향 추정
저장한 지도 속 물체를 현재 사용자 기준으로 변환
03
기억과 실측을 비교
익숙한 구조의 반복 안내를 줄이고 변화·접근을 강조
연구 단계 · 위치 추정과 재방문 정합부터 검증하며, 현재 센서 측정은 계속 유지한다.
Notes: SLAM으로 정보 복잡도 줄이기 · 약 1분 10초
장기적인 다음 단계는 자주 사용하는 방의 구조를 기억해 정보의 복잡도를 줄이는 것입니다. SLAM은 이동과 회전을 추정하면서 주변 지도를 만드는 기술입니다. 기억한 벽이나 책장은 매번 같은 강도로 반복 안내하기보다 현재 접근하는 장애물이나 새로 생긴 변화를 우선 전달하는 데 활용할 수 있습니다. 이를 위해서는 방 안의 현재 위치와 머리가 향하는 방향을 알아야 하고, 다음 방문 때도 저장한 지도와 현재 관측을 맞춰야 합니다. 현재 두 ToF 센서만으로 안정적인 방 지도와 위치 추정을 완성한 상태는 아닙니다. 휴대폰 카메라·IMU 등으로 위치 추정부터 시험하고 센서 좌표와 시간 동기화를 검토할 계획입니다. 기억한 가구도 이동할 수 있으므로 실시간 센서 확인을 계속 유지하며 위험한 접근은 안내해야 합니다.
근거 / 참고
SLAM·지도 기억·머리 위치 추정은 향후 연구 과제이며 현재 미구현. 휴대폰을 주머니에 둔 상태의 휴대폰 자세만으로 머리 방향을 알 수 없음. 익숙한 장애물을 일괄 무음 처리한다는 의미가 아님.